|  | 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1. Termékazonosító: | Dalma folyékony finom mosószer |  |
|  | 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Gyártó: Cím: Tel/Fax: e-mail: Web: | Fehér és színes textíliák kézi és gépi /gyapjú és selyem/ mosására. Satina Gold Kozmetikai Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 12. 62/241-139 satina@vnet.hu www.satinagold.hu |  |
|  | 1.4. Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 06/80-201199 /díjmentesen hívható zöld szám/ 06/1-476-6464 /éjjel-nappal hívható/ |  |
|  | 2. Szakasz: A veszély azonosítása |  |
|  | 2.1. A keverék osztályozása: A 1272/2008/EK rendelet szerint: |  |
|  | Eye Irrit. 2. Szemirritáció 2. kategória Skin Irrit.2. Bőrirritáció 2. kategória. Figyelmeztetés: Figyelem H319 Súlyos szemirritációt okoz. |  |
|  | H315 Bőrirritáló hatású. |  |
|  | 2.2. Címkézési elemek: A 1272/2008/EK rendelet szerint: |  |
|  | Veszélyt jelző piktogram: GHS07 Figyelmeztetés: Figyelem Figyelmeztető H mondat: |  |
|  | H319 Súlyos szemirritációt okoz. H315 Bőrirritáló hatású. |  |
|  | Óvintézkedésre vonatkozó P mondatok: |  |
|  | Megelőzés: P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni. P280 Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező. Elhárító intézkedés: P305+P351+P338 Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni. P321 Szakellátás: orvosi. P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P332+P313 Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni. P362 A szennyezett ruhát le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. |  |
|  | EUH208 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-Methyl- 2H- isothiazol- 3-one (3:1)-t, Linalool-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. |  |
|  | Összetevők: anionos felületaktív anyagok 5-15 %, nemionos felületaktív anyag < 5 %, szappan < 5 %, foszfonát < 1%. Tartalmaz: illatot (Linalool), konzerválószer, színezéket (C.I.42090). |  |
|  | OKBI azonosító: B-17122041 |  |
|  | 2.3. Egyéb veszélyek: |  |
|  | Nem ismert különleges veszély, ha a tárolásra és a kezelésre vonatkozó előírásokat/utasításokat betartjuk. Rendeltetésszerű használat esetén nincs. A keverék PBT vagy vPvB anyagokat nem tartalmaz az 1907/2006/EK rendelet XIII. Melléklet alapján. |  |
|  | 3. Szakasz: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk |  |
|  | 3.1. Anyagok: nem alkalmazható |  |
|  | 3.2. Keverékek: veszélyes összetevők |  |
|  | Megnevezés | Konc. m/m% | CAS-szám/ EK-szám/ Index-szám/ REACH reg. szám | 1272/2008/EK rend. CLP szerint |  |
|  |  |  |  | Veszély | H mondat | M faktor |
|  |  |  |  | piktogram | kategória |  |  |
|  | Nátrium-C12-C14-alkil-szulfát, etoxilált Eye Dam. 1; : C ≥ 10 % Eye Irrit. 2; : 5 % ≤ C < 10 % | < 5% | 68891-38-3/ 500-234-8 | GHS07 GHS05 | Skin Irrit.2. Eye Dam.1. Aqua.Chron.3. | H315 H318 H412 |  |
|  | Dodecylbenzol szulfonsav nátrium só | < 5% | 25155-30-0/ 246-680-4 | GHS07 GHS05 | Acute Tox.4. Skin Irrit. 2. Eye Dam. 1. STOT SE 3. | H302 H315 H318 H335 |  |
|  | Alkoholok, C12-15-elágazó és egyenes láncú, etoxilált | < 5% | 106232-83-1/ 932-186-2 | GHS05 GHS07 | Acute Tox.4. Eye Dam.1. Aqua.Chron.3. | H302 H318 H412 |  |
|  | Foszfonát | < 1% | 22042-96-2/ 244-751-4 | GHS07 | Eye Irrit. 2. Skin Irrit. 2. | H319 H315 |  |
|  | 5-Chloro-2- methyl-2H- isothiazol-3 – one and 2- Methyl-2H- isothiazol- 3- one (3:1) | < 0,1% | 55965-84-9/ 611-341-5/ 613-167-00-5 ATE: ATE (Becsült akut toxicitási érték) [Szájon át] = 100 mg/kg ATE [Bőrön át] = 50 mg/kg ATE [Belélegzés (porok és ködök)] = 0.31 mg/l Skin Corr. 1C, H314: C ≥ 0.6% Skin Irrit. 2, H315: 0.06% ≤ C < 0.6% Eye Dam. 1, H318: C ≥ 0.6% Eye Irrit. 2, H319: 0.06% ≤ C < 0.6% Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.0015% | GHS05 GHS06 GHS09 | Acut Tox.3. Acut Tox.3. Acut Tox.3. SkinCorr.1C Aqua. Acut.1. Aqua. Chron.1. Skin Sens.1. | H301 H311 H331 H314 H400 H410 H317 | 10 10 |
|  | CAS-szám: Chemical Abstract Service jegyzékben szereplő szám/EK-szám-szám: EINECS szám – kémiai azonosító, Index-szám, REACH regisztrációs szám Konzerválószert 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-Methyl-2H-isothiazol- 3-one (3:1), illatanyagot, színezéket (C.I.42090), szappant tartalmaz. Az illat allergén komponense; Linalool. A H mondatok szövegét lásd a 16. pont alatt. |  |
|  | 4. Szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések |  |
|  | 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Általános információ: Eszméletlen vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni nem szabad, hánytatni tilos! Belélegezve: Nem értelmezhető. Bőrre kerülve: A bőrre került anyagot le kell mosni. Szembe kerülve: A szemet bő vízzel ki kell mosni. Panaszok esetén szemorvoshoz kell fordulni. Lenyelés esetén: 4.2. A legfontosabb 4.3. A szükséges Az anyag véletlenszerű lenyelése esetén a szájat öblítsük ki. Szükség esetén orvoshoz kell fordulni. Csomagolást megmutatni. -akut és késleltetett – tünetek és hatások Tünetek: A legfontosabb ismert tünetek és hatások leírása az osztályozásnál (lásd 2. pont) és/vagy a 11. pontban található. azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Kezelés: Tüneti kezelés (méregtelenítés, életfunkciók), speciális antidótum nem ismert. |  |
|  | 5. Szakasz: Tűzvédelmi intézkedések |  |
|  | 5.1.Oltóanyag: Nem tűzveszélyes termék. A környezetben lévő egyéb éghető anyagok figyelembevételével bármilyen oltóanyag illetve tűzoltó készülék használható. 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: Nem ismeretes. 5.3.Tűzoltóknak szóló javaslat: Az égő anyagoknak megfelelően. Egyéni védőeszköz. A veszély mértéke az égő anyagtól és a tűz körülményeitől függ. A szennyezett tűzoltóvizet a hatályos előírásoknak megfelelően kell elkülöníteni és ártalmatlanítani. |  |
|  | 6. Szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál |  |
|  | 6.1.Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Kerüljük a termék szembe kerülését. 6.2.Környezetvédelmi óvintézkedések: a terméket élővízbe, talajba, csatornába önteni tilos. 6.3.A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: A kis mennyiségű kiömlött anyagot bő vízzel fel kell mosni. Nagy mennyiség esetén nedvszívó anyaggal (homok, föld) felitatni. Ártalmatlanításig felcímkézett edényzetben tárolni, a maradékot felmosni. Csúszásveszély! 6.4.Hivatkozás más szakaszokra: Az expozíció ellenőrzésére/személyi védőfelszerelésére és az ártalmatlanításra vonatkozó információk a 8. és a 13. szakaszban találhatók. |  |
|  | 7. Szakasz: Kezelés és tárolás |  |
|  | 7.1.A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Nincs különösebb előírás. Kerüljük a szemmel, való érintkezést. Érzékeny bőrűeknek gumikesztyű viselése ajánlott. 7.2.A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: Csak eredeti csomagolásban. Gyerekek kezébe nem kerülhet. Élelmiszerektől, italtól, takarmányoktól távol tartandó. 7.3.Meghatározott végfelhasználás: Folyékony mosószer háztartási célokra. |  |
|  | 8. Szakasz: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem |  |
|  | 8.1.Ellenőrzési paraméterek: Alkotórészek munkahelyi expozíciós határértékekkel Nem tartalmaz olyan alkotórészeket, melyeknek a munkahelyi expozíciós határértékei az 5/2020 (II.6.) ITM rendelet szerint szabályozott. 8.2.Az expozíció ellenőrzése: Nincs különösebb előírás. Személyi védőfelszerelés Szemvédelem: Ügyeljünk arra, hogy a termék szembe ne kerüljön. Testvédelem: Az esetlegesen mosogatószerrel átitatott ruházatot le kell vetni, a testre került szert le kell mosni. Kézvédelem: Érzékeny bőrűeknek gumikesztyű viselése ajánlott. /pld.EN374) nitrilgumi 0,4mm, polykloroprén 0,5mm, Poli(vinil-klorid) 0,5mm /. |  |
|  | 9. Szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok |  |
|  | 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk |  |
|  | Halmazállapot Szín | folyékony kék |  |
|  | Illat | kellemes, friss illat |  |
|  | Szagküszöb érték | nincs adat |  |
|  | pH /1%-os oldat/ | 6,5-8,5 |  |
|  | Olvadáspont/ Fagyáspont | nincs adat |  |
|  | Kezdeti forráspont | Nátrium-C12-C14-alkil-szulfát, etoxilált >100°C |  |
|  | Lobbanáspont | Nátrium-C12-C14-alkil-szulfát, etoxilált >101°C |  |
|  | Párolgási sebesség | nincs adat |  |
|  | Tűzveszélyesség | nem éghető |  |
|  | Gyulladási határ | nem éghető |  |
|  | Gőznyomás | nincs adat |  |
|  | Gőzsűrűség | nincs adat |  |
|  | Relatív sűrűség | ~ 1 g/cm3 |  |
|  | Oldékonyság | vízzel korlátlanul elegyedik |  |
|  | Megoszlási hányados | nincs adat |  |
|  | Öngyulladási hőmérséklet | nem éghető |  |
|  | Bomlási hőmérséklet | nincs adat |  |
|  | Viszkozitás | nincs adat |  |
|  | Robbanásveszélyes tulajdonságok | nincs robbanásveszélyes összetevője |  |
|  | Oxidáló tulajdonságok | nincs oxidáló összetevője |  |
|  | 9.2 Egyéb információk | nincs |  |
|  | 10. Szakasz: Stabilitás és reakciókészség |
|  | 10.1.Reakciókészség: | Nem reakcióképes. |  |
|  | 10.2.Kémiai stabilitás: | Normál felhasználási körülmények között nem bomlik. |  |
|  | 10.3.A veszélyes reakciók lehetősége: | Nem ismeretesek. |  |
|  | 10.4.Kerülendő körülmények: | Fagytól védendő. |  |
|  | 10.5. Nem összeférhető anyagok: | Nem ismert. |  |
|  | 10.6. Veszélyes bomlás- termékek: | Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes bomlástermékek nem keletkezhetnek. |  |
|  | 11. Szakasz: Toxikológiai információk |  |
|  | 11.1. A 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információ |  |
|  | A termékkel célzott toxikológiai vizsgálatok nem történtek. A toxikológiai megítélés az egyes komponensekre vonatkozó adatok alapján történt, illetve hasonló összetételű termékek tulajdonságai alapján került megállapításra. 5-klór-2-metil- 4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7]; 2-metil- 2Hizotiazol-3-on [EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréke; LC50 Belélegzés porok és párák /patkány/ 0,31 mg/l 4 óra LD50 bőrön át /patkány/ 200-1000 mg/kg - LD50 szájon át /patkány/ 550 mg/kg Nátrium-C12-C14-alkil-szulfát, etoxilált Akut toxicitás értékelése: Egyszeri bőrrel való érintkezéskor gyakorlatilag nem mérgező. Egyszeri belélegzésnél gyakorlatilag nem mérgező. Egyszeri lenyelésnél (orális) gyakorlatilag nem mérgező. Kísérleti/számított adatok: LD50 patkány (orális): > 5.000 mg/kg (OECD-irányelv 401) LD50 patkány (dermális): > 2.000 mg/kg (OECD-irányelv 402) Dodecylbenzolszulfonsav nátrium só LD50 Orális - Patkány - 438 mg/kg Megjegyzések: Érzékszervek és speciális érzékek (Orr, Szem, Fül és Ízlelés): Szem: Könnyezés. Viselkedés: Aluszékonyság (általános depresszált aktivitás). Hasmenés. Alkoholok, C12-15-elágazó és egyenes láncú, etoxilált Akut toxicitás: LD50 (szájon át, patkány): > 2000 mg/kg. Gyártói vizsgálatok, irodalmi adatok. Csoportos vizsgálat. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. LC50 (belélegzés): Nincs elérhető adat. LD50 (bőrön át, nyúl): > 2000 mg/kg. Irodalmi adatok. Csoportos vizsgálat. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. a, akut toxicitás; Lenyelve: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. b,bőrkorrózió/ bőrirritáció; H315 Bőrirritáló hatású. c,súlyos szemkárosodás/ szemirritáció; H319 Súlyos szemirritációt okoz. d,légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. e,csírasejt-mutagenitás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. f,rákkeltő hatás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. g,reprodukciós toxicitás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. h,egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. i,ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. j,aspirációs veszély; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 11.2.Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információk: A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonságokkal bíró anyagokat, melyek zavarnák az endokrin tevékenységét összhangban a felhatalmazáson alapuló Komisszió rendeletében (EU) 2017/2100 vagy a Komisszió rendeletében (EU) 2018/605 megszabott kritériumokkal. Rendeltetésszerű felhasználásnál nem várható káros hatás. |  |
|  | 12. Szakasz: Ökológiai információk |  |
|  | Nátrium-C12-C14-alkil-szulfát, etoxilált Halakkal szemben mutatott toxicitás: LC50 > 10 - 100 mg/l, Leuciscus idus (Screening (OECD 203 alapján)) Vízben élő gerinctelenek: EC50 > 10 - 100 mg/l, Daphnia magna (OECD-irányelv 202, fejezet 1) Vízinövények: EC50 > 10 - 100 mg/l, Scenedesmus subspicatus (OECD-irányelv 201) Mikroorganizmusok/Hatás az élő (aktivált) iszapra: EC0 > 100 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 fejezet 27 (tervezet)) Krónikus toxicitás halakra: NOEC (koncentráció ahol hatás nem figyelhető meg) > 1 - 10 mg/l, Leuciscus idus Krónikus toxicitás vizi gerinctelenekre: NOEC (koncentráció ahol hatás nem figyelhető meg) > 0,1 - 1 mg/l, Daphnia magna Dodecylbenzolszulfonsav nátrium só Toxicitás halakra halálozás NOEC - Oncorhynchus kisutch - 3,1 mg/l - 3 d halálozás LOEC - Oncorhynchus kisutch - 5,6 mg/l - 3 d LC50 - Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng) - 3,2 - 5,6 mg/l - 96 h Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre: halálozás NOEC - Daphnia (vízibolha) – 4 mg/l - 7 d 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on&2-metil-2H-izotiazol-3-on keverék: Termék, illetve alkotóelem neve Eredmény Faj Kitettség 5-klór-2-metil- 4-izotiazolin- 3-on [EINECS szám: 247-500-7]; 2-metil- 2Hizotiazol- 3-on [EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréke EC50 0.161 mg/l EC50 0.161 mg/l 72 óra (biomassza) EC50 0.379 mg/l Alga - Pseudokirchneriella subcapitata 72 óra (növekedési sebesség) EC50 0.166 mg/l EC50 0.47 mg/l Alga - Pseudokirchneriella subcapitata Alga - Pseudokirchneriella subcapitata 96 óra (biomassza) 96 óra (növekedési sebesség) NOEC 0.032 mg/l Alga - Pseudokirchneriella subcapitata 96 óra (növekedési sebesség) Akut EC50 0.018 mg/l Akut EC50 >1 mg/l Akut EC50 1.02 mg/l Akut LC50 0.58 mg/l Krónikus EC50 31.7 mg/l Krónikus LOEL 1.6 mg/l Krónikus NOEC 0.5 mg/l Alga Daphnia - Daphnia magna Daphnia - Daphnia magna Hal - Danio rerio Mikroorganizmus Hal - Danio rerio Hal - Danio rerio 72 óra 21 nap 48 óra 96 óra 3 óra 34 nap 34 nap Alkoholok, C12-15-elágazó és egyenes láncú, etoxilált LC50 (Brachydanio rerio, 96 h): 0,1-1 mg/l. Gyártói vizsgálatok/irodalmi adatok, fél-statikus teszt. Csoportos vizsgálat. EC50 (Daphnia magna, 48 h): 0,1-1 mg/l. Statikus teszt. Gyártói vizsgálatok/irodalmi adatok. Csoportos vizsgálat. EC50 (Desmodesmus subspicatus, 72 h): 0,1-1 mg/l. Statikus teszt. Gyártói vizsgálatok/irodalmi adatok. Csoportos vizsgálat. EC50 (aktivált iszap, légzésgátlás): 140 mg/l. Légzésgátlás. Irodalmi adatok. Csoportos vizsgálat. Krónikus toxicitás halakra: Nincs elérhető adat. EC10 (Daphnia magna, 21 nap): 0,1-1 mg/l. Szaporodási sebesség, OECD 211, irodalmi adatok. Csoportos vizsgálat. NOEC (Lepidium sativum, kialakulás, növekedés): 10 mg/kg. OECD 208 vizsgálati irányelv. Gyártói vizsgálatok, irodalmi adatok. Csoportos vizsgálat. Toxicitás az egyéb, nem emlős szárazföldi élővilágra: Nincs elérhető adat. 12.1. Toxicitás: nincs adat. 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság A felületaktív anyag biológiai lebonthatósága megfelel az EU előírásainak, legalább 90 %-ban lebomlik. 12.3. Bioakkumulációs képesség: nem tekinthető bioakkumulatívnak a környezetben. Dodecylbenzolszulfonsav nátrium só Bioakkumuláció Lepomis macrochirus - 28 d- 64 ľgr/l Biokoncentrációs tényező (BCF): 220 12.4. A talajban való mobilitás: nincs adat. Alkoholok, C12-15-elágazó és egyenes láncú, etoxilált Adszorpció/talaj, Koc: > 5000. QSAR, rögzített, Irodalmi adat. Erős adszorpció a talajba. 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: nincs adat. 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok: nincs adat. 12.7. Egyéb káros hatások: Hígítatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségben ne kerüljön a környezetbe. A termék nem tartalmaz az 1005/2009/EK rendelet alapján ózonréteget lebontó anyagokat. További információ: Biológiai szennyvíztisztító rendszerekben történő kezelését a helyi előírásoknak megfelelően kell meghatározni. |  |
|  | 13. Szakasz: Ártalmatlanítási szempontok |  |
|  | A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben, ill. az EU szabályozásában foglaltak szerint lehetséges. |  |
|  | 13.1.Hulladékkezelési módszerek: Csomagolóanyagát kiürítve, kimosva a háztartási szeméttel együtt lehet gyűjteni. |  |
|  | Hulladék kulcs: EWC kód 20 01 29 Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek. |  |
|  | 14. Szakasz: Szállításra vonatkozó információk |  |
|  | Általános információk: a RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR szerint nem veszélyes áru. |  |
|  | 14.1. UN-szám: Nem alkalmazható. 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Nem alkalmazható. 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nem alkalmazható. 14.4. Csomagolási csoport: Nem alkalmazható. 14.5. Környezeti veszélyek: Nem környezetre veszélyes anyag. 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Tartsuk be a biztonsági adatlap vonatkozó előírásait. 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás: Ömlesztett szállítás nincs tervezve. |  |
|  | 15. Szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk |  |
|  | 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetevédelmi előírások/jogszabályok |  |
|  | Érvényes jogszabályok: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 648/2004/ EK RENDELETE (2004. március 31.) a mosó- és tisztítószerekről és módosításai az 1907/2006/EK rendelete; az 1272/2008/EK rendelete; a 453/2010/EK rendelete; a 830/2015/EU rendelete, a 2016/918/EU rendelete, |  |
|  | 2020/878/EU (2020.június 18.) rendelete. |  |
|  | Veszélyes anyagok, készítmények: | 1907/2006 EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) |  |
|  |  | CLP rendelet: 1272/2008/EK és módosításai |  |
|  |  | 453/2010 EU rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról |  |
|  |  | 2000. évi XXV. Törvény - A kémiai biztonságról |  |
|  |  | 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól |  |
|  | Mosó és tisztítószerekre vonatkozó előírások | A 648/2004/EK rendelet a mosó és tisztítószerekről és mó- dosításai |  |
|  | Veszélyes hulladékok: | 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól, 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet Veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről |  |
|  | Tűzvédelem: | 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról |  |
|  | Munkavédelem: | 1993. évi XCIII. törvény és 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet |  |
|  | Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek: Szállítás: | 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai 61/2013. (X.17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításról szóló Európai Megállapodás (ADR) ,,A” és ,,B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról |  |
|  | 15.2. Kémiai biztonsági értékelés: a termékkel kapcsolatban kémiai biztonsági értékelést nem végeztek. |  |
|  | 16. Szakasz: Egyéb információk |  |
|  | A megadott információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmi garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete, alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználó figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. A dolgozókat rendszeresen ki kell képezni a biztonságos termék kezelésére, a biztonsági adatlapban nyújtott információk és a munkahelyi feltételek alapján. Nemzeti rendeletekkel a dolgozók veszélyes anyagok kezeléséről szóló oktatását be kell tartani. |  |
|  | Az adatlapban szereplő H mondatok: H301 Lenyelve mérgező. H302 Lenyelve ártalmas. H311 Bőrrel érintkezve mérgező. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H315 Bőrirritáló hatású. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H319 Súlyos szemirriációt okoz. H331 Belélegezve mérgező. H335 Légúti irritációt okozhat H400 Nagyon mérgaző a vízi élővilágra. H410 Nagyon mérgaző a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okozhat. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz. Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni számok az osztályon belüli kategóriát jelentik, a nagyobb számok kisebb veszélyt jelentenek): Skin Irrit.2 Bőr irritáció 2.kategória Skin Sens.1 Bőr érzékenyítés 1.kategória Skin Corr.1C Bőr marás 1C.kategória Eye Irrit.2 Szem irritáció 2.kategória Eye Dam.1. Szem károsodás 1.kategória Acute Tox.3/4 Akut mérgezés 3/4.kategória Aqua. Acut.1 Akut veszély a vízi környezetre 1.kategória Aquat. Chron.1//3Krónikus veszély a vízi környezetre 1/3.kategória STOT SE 3Célszervi toxicitás 3.kategória |  |
|  | Az adatlap a 10. verzióhoz képest adatbővülésben módosult. |  |
|  | Adatlap vége |  |