|  | 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1.Termékazonosító: | Hypox fehérítő folyadék |  |
|  | 1.2.Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: | Textíliák fehérítésére. |  |
|  | 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Gyártó/Szállító | Satina Gold Kozmetikai Kft. |  |
|  | Cím: | 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 12. |  |
|  | Az adatlapért felelős személy elérhetősége: Web: | 62/ 241-139 satinagold@freemail.hu www.satinagold.hu |  |
|  | 1.4.Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 06/80-201199 /díjmentesen hívható zöld szám/ 06/1-476-6464 /éjjel-nappal hívható |  |
|  | 2. Szakasz: A veszély azonosítása |  |
|  | 2.1. A keverék osztályozása: |  |
|  | A 1272/2008 /EK rendelet szerint |  |
|  | Skin Irrit.2. - Bőr irritáció 2. kategória Eye Dam. 1. - Súlyos szemkárosodás: 1. kategória Met.Corr.1 - Fémekre korrozív 1. kategória Aqua.Acute 1. - Akut vízi toxicitási veszély: 1. kategória |  |
|  | Figyelem: Veszély |  |
|  | Figyelmeztető H mondatok |  |
|  | H290 Fémekre korrozív hatású lehet. H315 Bőrirritáló hatású. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. EUH031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. EUH206 Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel. |  |
|  | EUH208 Limonene-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. |  |
|  | 2.2. Címkézési elemek Címkézés az 1272/2008/EK rendelet szerint |  |
|  | Veszélyt jelző piktogram: GHS05 GHS09 |  |
|  | Figyelmeztetés: Veszély |  |
|  | Figyelmeztető mondatok: H290, H315, H318, H400, EUH031, EUH206, EUH208 |  |
|  | Óvintézkedésre vonatkozó P mondatok: Megelőzés: P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni. P270 A termék használata közben tilos enni, inni, vagy dohányozni. P280 Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Elhárító intézkedés: P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni. P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P362 + P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P330 A szájat ki kell öblíteni. P332+P313 Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni. P321 Szakellátás: orvosi. P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. Elhelyezés hulladékként: P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként a helyi előírásoknak megfelelően. Összetevők: nátrium hypoklorit < 5%, foszfonsav < 1%, nátriumhidroxid <1%. Tartalmaz: illatot (Limonene), stabilizátort. |  |
|  | OKBI azonosító:B-17121700 |  |
|  | Használati javaslat: mosógépbe, vagy kézi mosáshoz 100 ml-t 10 liter vízbe. Közvetlenül a textíliára nem szabad önteni. Mosás után alaposan ki kell öblíteni. |  |
|  | 2.3. Egyéb veszélyek |  |
|  | A keverék PBT vagy vPvB anyagokat nem tartalmaz az 1907/2006/EK rendelet XIII. Melléklet alapján. |  |
|  | Más szerekkel együtt nem szabad használni, mert veszélyes klórgáz szabadulhat fel. |  |
|  | 3. Szakasz: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk |  |
|  | 3.1. Anyagok: nem alkalmazható |  |  |  |  |
|  | 3.2. Keverékek: veszélyes összetevők |  |
|  | Megnevezés | Konc. m/m% | CAS-szám/ EK-szám | 1272/2008/EK rend. CLP szerint |  |
|  |  |  |  | Veszély | H mondat | M faktor |  |
|  |  |  |  | piktogram | kategória |  |  |  |
|  | Nátrium hypoklorit /150g/l aktív klór/ | < 5% | 7681-52-9 231-668-3 | GHS05 GHS09 | Met.Corr. 1. Skin Corr.1B Eye Dam. 1 Aqua. Acut. 1 Aqua.Chron.1 | H290 H314 H318 H400 H410 | 10 1 |  |
|  | Foszfonsav | < 1% | 2809-21-4 220-552-8 | GHS05 | Met.Corr.1 Eye Dam. 1. Acut.Tox. 4. | H290 H318 H302 |  |  |
|  | Nátriumhidroxid | < 1% | 1310-73-2 215-185-5 | GHS05 | Met. Corr. 1. Skin Corr. 1A | H290 H314 |  |  |
|  | CAS-szám: Chemical Abstract Service jegyzékben szereplő szám/EK-szám-szám: EINECS szám – kémiai azonosító Illatanyagot tartalmaz (Limonene), stabilizátort <0,1%. A fenti veszélyességi osztályok és H-mondatok a tiszta komponensekre vonatkoznak. A veszélyes összetevők expozíciós határértékei a 8. pontban vannak feltüntetve. A H mondatok szövegét lásd a 16. pont alatt. |  |
|  | 4. Szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések |  |
|  | 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése |  |
|  | Általános információ: | Eszméletlen vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni nem szabad, hánytatni tilos! |  |
|  | Belélegezve: | A sérültet friss levegőre vinni panasz esetén orvoshoz fordulni. |  |
|  | Bőrrel érintkezve: | A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. A bőrt bő vízzel kell lemosni. Bőrpanaszok esetén orvoshoz kell fordulni. |  |
|  | Szembe kerülve: | A szemet bő vízzel azonnal, a szemhéjak széthúzása alaposan mellett ki kell mosni. Panaszok esetén szemorvoshoz kell fordulni. |  |
|  | Lenyelés esetén: 4.2. A legfontosabb 4.3. A szükséges | Az anyag véletlenszerű lenyelése esetén a szájat öblítsük ki. Szükség esetén orvoshoz kell fordulni. Csomagolást megmutatni. -akut és késleltetett – tünetek és hatások Tünetek: A legfontosabb ismert tünetek és hatások leírása az osztályozásnál (lásd 2. pont) és/vagy a 11. pontban található. azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése. Kezelés: Tüneti kezelés (méregtelenítés, életfunkciók), speciális antidótum nem ismert. |  |
|  | 5. Szakasz: Tűzvédelmi intézkedések |  |
|  | 5.1. Oltóanyag: | Tűz esetén a környezetben lévő anyagok figyelembe vételével bármilyen tűzoltó készülék használható. |  |
|  | 5.2.Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: | Hő hatására mérgező klórgáz szabadulhat fel. |  |
|  | 5.3.Tűzoltóknak szóló javaslat: | Védőöltözet, amely megakadályozza az érintkezést a bőrrel, a szembejutást és a keletkező veszélyes gázok, füst belélegzését. A veszély mértéke az égő anyagtól és a tűz körülményeitől függ. A szennyezett tűzoltóvizet a hatályos előírásoknak megfelelően kell elkülöníteni és ártalmatlanítani. |  |
|  | 6. Szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál |  |
|  | 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Kerüljük a termék szembe vagy bőrre kerülését. Használat során ajánlott védőkesztyűt és védőszemüveget viselni. |  |
|  | 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: a terméket élővízbe, talajba, csatornába önteni tilos. A hulladékkezelés, a megsemmisítés a veszélyes hulladékokra vonatkozó előírásoknak megfelelően történjen. Esetleges expozíció esetén a hatóságokat értesíteni kell. |  |
|  | 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: A kis mennyiségű kiömlött anyagot bő vízzel fel kell mosni. Nagy mennyiség esetén nedvszívó anyaggal(homok, föld) felitatni. Ártalmatlanításig felcímkézett edényzetben tárolni. |  |
|  | 6.4. Hivatkozás más szakaszokra: Az expozíció ellenőrzésére/személyi védőfelszerelésére és az ártalmatlanításra vonatkozó információk a 8. és a 13. szakaszban találhatók. |
|  | 7. Szakasz: Kezelés és tárolás |  |
|  | 7.1.A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: | Kerüljük a szemmel, bőrrel és a ruházattal való érintkezést. Használata közben enni, inni, dohányozni nem szabad. Ne keverje más tisztítószerekkel. |  |
|  | 7.2.A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlen-séggel együtt: | Gyerekek számára hozzáférhetetlenül, jól szellőztethető, napfénytől védett helyen, savaktól elkülönítve eredeti csomagolásban kell tárolni. Élelmiszertől, italtól, takarmánytól távol tartandó. |  |
|  | 7.3. Meghatározott végfelhasználás: | Textíliák fehérítésére. |  |
|  | 8. Szakasz: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem |  |
|  | 8.1.Ellenőrzési paraméterek: A készítmény összetevőinek munkahelyi légtérben megengedett határértékei /25/2000(IX.30.)EüM-SzCsM/: Alkotórészek munkahelyi expozíciós határértékekkel: Hipoklorit /klór/ ÁK: - mg/m3 CK: 1,5 mg/m3 Nátriumhidroxid ÁK: 2 mg/m3 CK: 2 mg/m3 Alkotórészek munkahelyi expozíciós határértékei a 5/2020 (II.6.) ITM rendelet szerint; Megneve- zés CAS-szám ÁK-érték mg/m³ CK-érték mg/m³ Jellemző tulajdon- ság Hivatko- zás ÁK korrekciós csoport Nátrium-hidroxid 1310-73-2 1 2 m - N Klór 7782-50-5 - 1,5 i EU2 N |  |
|  | ÁK-érték Megengedett átlagos koncentráció CK-érték Megengedett csúcskoncentráció CAS-szám A vegyi anyagok azonosítására használt Chemical Abstracts Service regisztrációs szám i Ingerlő anyag, amely izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat. EU2 2006/15/EK irányelvben közölt érték N. Irritáló anyagok, egyszerű fojtógázok, csekély egészségkárosító hatással bíró anyagok. m Maró hatású anyag, amely felmarja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat Származtatott nem észlelt hatás szint (DNEL) Becsült hatásmentes koncentráció (PNEC) Nátrium-hidroxid: Hosszú távú expozíció, belégzés, lokális hatás: DNEL = 1 mg/m³ (lakossági, foglalkozásszerű) PNEC értékek: nincs adat, a vízben disszociált, káros hatást a lúgos pH-eltolódás jelenti. Nátrium-hipoklorit: Foglalkozásszerű felhasználó: Rövid ideig tartó, belégzéssel történő expozíció – szisztémás/lokális hatás: DNEL: 1,55 mg/m3 Rövid ideig tartó, bőrön át történő expozíció – lokális hatás: DNEL: 0,5% Lakossági felhasználó: Rövid ideig tartó belégzéssel történő expozíció – szisztémás/lokális hatás: DNEL: 3,1 mg/m3 Hosszan tartó, orális expozíció– szisztémás hatás: DNEL: 0,26 mg/ttkg/nap Rövid ideig tartó, belégzéssel történő expozíció – szisztémás/lokális hatás: DNEL: 1,55 mg/m3 Rövid ideig tartó, bőrön át történő expozíció – lokális hatás: DNEL: 0,5% PNEC (édesvíz): 0,21 μg/l; PNEC (tengervíz): 0,042 μg/l PNEC (STP): 0,03 μg/l; PNEC (tengeri üledék, talaj): nincs expozíció Foszfonsav: DNEL (a munkavállalókra szájon át, tartós behatás): 13 mg/kg/day DNEL (a fogyasztókra szájon át, tartós behatás): 6,5 mg/kg/day PNEC (édesvízi-vízi): 0,136 mg/l PNEC (tengeri-vízi): 0,0136 mg/l PNEC (tengeri-CHARM): 0,068 mg/l PNEC (édesvízi-üledékben): 59 mg/kg sediment wwt PNEC (tengeri üledékben): 5,9 mg/kg sediment wwt PNEC (talajban): 96 mg/kg wwt PNEC (szennyvíztisztító telepen): 20 mg/l PNEC (szájon át): 12 mg/kg food |  |
|  | 8.2.Az expozíció ellenőrzése: Személyi védőfelszerelés: |  |
|  | Légzésvédelem: | Normál felhasználás esetén nem szükséges. |  |
|  | Kézvédelem: | Háztartási felhasználás esetén is ajánlott a gumikesztyű használata. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Gumikesztyű használata ajánlott /pld.EN374) nitrilgumi 0,4mm, polykloroprén 0,5mm, Poli(vinil-klorid) 0,5mm /. |  |
|  | Szemvédelem: | Ügyeljünk arra, hogy a termék szembe ne kerüljön. |  |
|  | Testvédelem: | A szennyezett ruhát azonnal le kell venni, újra használat előtt ki kell tisztítani, a bőrfelületet vízzel és szappannal le kell mosni. |  |
|  | 9. Szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok |  |
|  | 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk |  |
|  | Halmazállapot Szín | folyékony enyhén sárgás, transzparens |  |
|  | Illat | enyhén szúrós szag enyhe illattal |  |
|  | Szagküszöb érték | nincs adat |  |
|  | pH: /1%-os oldat/ | lúgos 13-14 |  |
|  | Olvadáspont/ Fagyáspont | nincs adat |  |
|  | Kezdeti forráspont | nincs adat |  |
|  | Lobbanáspont | nem értelmezhető |  |
|  | Párolgási sebesség | nincs adat |  |
|  | Tűzveszélyesség | nem tűzveszélyes |  |
|  | Gyulladási határ | nem értelmezhető |  |
|  | Gőznyomás | nincs adat |  |
|  | Gőzsűrűség | nincs adat |  |
|  | Relatív sűrűség | ~1,005 g/1 |  |
|  | Oldékonyság | vízzel korlátlanul elegyedik |  |
|  | Megoszlási hányados | nincs adat |  |
|  | Öngyulladási hőmérséklet | nem értelmezhető |  |
|  | Bomlási hőmérséklet | nincs adat |  |
|  | Viszkozitás | nincs adat |  |
|  | Robbanásveszélyes tulajdonságok | nincs adat |  |
|  | Oxidáló tulajdonságok | nincs adat |  |
|  | 9.2. Egyéb információk | nincs |  |
|  | 10. Szakasz: Stabilitás és reakciókészség |  |
|  | 10.1.Reakciókészség: | Savakkal reagál. |  |
|  | 10.2.Kémiai stabilitás: | Hőhatás kerülendő, normál körülmények között alig bomlik. |  |
|  | 10.3.A veszélyes reakciók lehetősége: | Savakkal klórgáz szabadulhat fel. |  |
|  | 10.4.Kerülendő körülmények: | Magas hőmérséklet. |  |
|  | 10.5.Nem összeférhető anyagok: | Savak, alumínium. Nem keverendő más tisztítószerekkel. |  |
|  | 10.6. Veszélyes bomlástermék: | Klóroxidok. |  |
|  | 11. Szakasz: Toxikológiai információk |  |
|  | 11.1 A 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információ Foszfonsav: LD lenyelve 3130 mg/kg /patkány/ LD bőrön keresztül > 7940 mg/kg /nyúl/ Nátrium-hipoklorit oldat: LD50 /lenyelés/ Patkány: 880 mg/kg LC50/belégzés/ Patkány: 10,5 mg/l 96 h Nátrium-hidroxid: LD50 /lenyelés/ Patkány: 500 mg/kg A termékkel célzott toxikológiai vizsgálatok nem történtek. A toxikológiai megítélés az egyes komponensekre vonatkozó adatok alapján történt, illetve hasonló összetételű termékek tulajdonságai alapján került megállapításra. |  |
|  | a,akut toxicitás; Lenyelve: Száj-, nyelőcső-, gyomor- és bélnyálkahártya irritáció alakulhat ki, felmaródást okozhat. Lenyelve ártalmas. |  |
|  | b,bőrkorrózió/ bőrirritáció; Bőrirritáló hatású. |  |
|  | c,súlyos szemkárosodás/ szemirritáció; Súlyos szemkárosodást okoz. |  |
|  | d,légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |  |
|  | e,csírasejt-mutagenitás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. f,rákkeltő hatás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. g,reprodukciós toxicitás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. h,egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. i,ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. j,aspirációs veszély; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 11.2.Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információk: A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonságokkal bíró anyagokat, melyek zavarnák az endokrin tevékenységét összhangban a felhatalmazáson alapuló Komisszió rendeletében (EU) 2017/2100 vagy a Komisszió rendeletében (EU) 2018/605 megszabott kritériumokkal. |  |
|  | 12. Szakasz: Ökológiai információk |  |
|  | Nátrium-hipoklorit Eredmény Faj Kitettség Akut LC50 32µg/l Friss víz Vízi gerinctelenek Water flea 48h Akut LC50 55µg/l Friss víz Vízi gerinctelenek Water flea 48h Akut EC50 1,57mg/l Friss víz Vízi gerinctelenek Water flea 48h Akut EC50 0,04 mg/l Friss víz Vízi gerinctelenek Water flea 48h Akut EC50 0,17mg/l Vízi gerinctelenek Water flea 48h Nátrium-hidroxid Akut LC50 196 mg/l tengervíz hal-hal 96 h Akut LC50 125 mg/l friss víz hal-western mosquitofish 96 h Akut LC50 125 mg/l friss víz hal-hal 96 h Akut EC50 40,38 mg/l friss víz vízi gerinctelenek rákfélék 48 h Krónikus NOEC 56 mg/l tengervíz hal-guppy 4 d |  |
|  | Foszfonsav: LC50 (piscis) 368 mg/l 96h 12.1. Toxicitás: a keverékre nem áll rendelkezésre adat. |  |
|  | 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: nincs adat. |  |
|  | 12.3. Bioakkumuláció képesség: nem várható. |  |
|  | 12.4. A talajban való mobilitás: nincs adat, a keverék vizes oldat, a talajban is mobil. |  |
|  | 12.5. A PBT és a vPvB-értékelés eredményei: nem alkalmazható. |  |
|  | 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok: nem áll rendelkezésre adat. 12.7. Egyéb káros hatások: a környezetbe ne kerüljön, pH eltolódást okozhat. A termék nem tartalmaz az 1005/2009/EK rendelet alapján ózonréteget lebontó anyagokat. |  |
|  | További információ: Biológiai szennyvíztisztító rendszerekben történő kezelését a helyi előírásoknak megfelelően kell meghatározni. |  |
|  | 13. Szakasz: Ártalmatlanítási szempontok |  |
|  | A keverék maradékainak és hulladékainak kezelésére 225/2015. (VIII. 7.) a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló Kormány rendeletben foglaltak az irányadó. A termék hulladékának besorolása a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet alapján történjen. A csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladék gazdálkodási tevékenységet a 442/2012. (XII.29.) Kormányrendelet szabályozza. |  |
|  | 13.1. Hulladékkezelési módszerek: Nem tehető a szokásos hulladékhoz. Nem engedhető a szennyvízcsatornába. Az üres edényzetet bő vízzel kiöblítve a háztartási szeméttel együtt lehet gyűjteni. EWC kód 20 01 29 Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek. |  |
|  | 14. Szakasz: Szállításra vonatkozó információk |  |
| 14.1. UN-szám: 3082 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, m.n.n. /Nátrium hipoklorit, Nátrium hidroxid/ 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): Osztály: 9 14.4. Csomagolási csoport: III. 14.5. Környezeti veszélyek: igen 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: korlátozott mennyiség 5L 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás: Ömlesztett szállítás nincs tervezve. |  |
|  | 15. Szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk |  |
|  | 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Érvényes jogszabályok: 648/2004/EK rendelet a mosó és tisztítószerekről 1907/2006/EK rendelet 1272/2008 EK rendelet 2015/830 EU rendelet 2016/918 EU rendelet 2020/878/EU (2020.június 18.) rendelete |  |
|  | Kémiai biztonság | a 2005. CXXVII. és 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV.törvény a kémiai biztonságról; a 44/2000. (XII.27.) EüM rend. módosításai; 5/2020 (II.6.) ITM rendelet. |  |
|  | Munkavédelem: | a 2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997. évi CII. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törv. a munkavédelemről |  |
|  | Tűzvédelem: | az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; a 28/2011.(IX.9.)BM rend. az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szab. |  |
|  | A hulladékra vonatkozó hazai előírások: Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek: Szállításra: | 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól, 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai 61/2013. (X.17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításról szóló Európai Megállapodás (ADR) ,,A” és ,,B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról |  |
|  | 15.2. Kémiai biztonsági értékelés: a termékkel kapcsolatban kémiai biztonsági értékelést nem végeztek. |  |
|  | 16. Szakasz: Egyéb információk |  |
|  | Az információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. A dolgozókat rendszeresen ki kell képezni a biztonságos termék kezelésére, a biztonsági adatlapban nyújtott információk és a munkahelyi feltételek alapján. Nemzeti rendeletekkel a dolgozók veszélyes anyagok kezeléséről szóló oktatását be kell tartani. |  |
|  | Az adatlapban szereplő H mondatok: H290 Fémekre korrozív hatással lehet. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H315 Bőrirritáló hatású. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H335 Légúti irritációt okozhat. H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okozhat. EUH031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. EUH206 Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel. EUH208 Limonene-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni számok az osztályon belüli kategóriát jelentik, a nagyobb számok kisebb veszélyt jelentenek): Skin Irrit. Bőr irritáció Skin Corr. Bőr marás Eye Irrit. Szem irritáció Eye Dam. Szem károsodás Met. Corr. Fémekre maró hatású. Aqua. Acute Vízi környezetre veszélyes, akut. Aqua. Chron. Vízi környezetre veszélyes, krónikus. STOT SE Célszervi toxicitás Az adatlap 3. verzióhoz képest a 2020/878/EU rendelet szerint módosult. Adatlap vége |  |